## Slide 1: 新课标义教信息科技 教学课程案例 (八年级 校园气象站系统)
DFRobot

## Slide 2
项目来源
为满足新课标中八年级“物联网实践与探索”内容要求，结合新课标中跨学科主题“在线数字气象站”，设计了项目“校园气象站系统”。
01

## Slide 3
项目简介
在“校园气象站系统”项目中， 学生将使用云雀气象仪，获取多种气象数据；通过将数据同步到物联网云平台中，长期追踪数据；通过数据分析，得出气温与降水量的一般性变化规律；通过搭建具有反馈控制的“大风天远程关闭校园门窗装置”，实现设备的控制与反馈。
项目中的主控器为两块行空板，一块行空板为“智能终端”，连接传感器、执行器，作用是放在校园中，采集气象数据；一块行空板为“服务器端”和“移动终端”，作用是放在学校中控室，远程读取气象数据和控制教室设备。
01
接收并显示数据
远程控制开关窗
“服务器端/移动终端”行空板
“智能终端”行空板
显示数据
舵机控制窗户
测量风速
测量风向
测量温度、湿度、气压

## Slide 4
项目知识点
贴合新课标中八年级的内容要求，“校园气象站系统”核心教学以下知识点：
通过物联网技术制作在线数字气象站，带领学生体验什么是万物互联。
了解物联网中的传感器系统，利用温湿度传感器、气压传感器、风速传感器、风向传感器采集气象数据，接入物联网平台，构建简易传感物联系统。
学习在物联网平台发送数据，远程控制舵机转动。
学习在物联网平台接收温湿度、风速等传感器的数据，读取数据并用折线图呈现数据。
了解数据处理的过程包括数据采集、数据预处理、数据分析和数据可视化，通过查看折线图和计算温度、湿度、气压、风速的均值，评估气象情况，分析校园气温和降雨量数据的变化规律。
掌握物联系统中的反馈控制，搭建大风天远程关闭校园门窗装置，实现当风速传感器检测到风速较大时，向物联网平台发出预警，远程端收到预警信息后，控制关闭校园门窗。
01

## Slide 5
项目原理
新课标中，八年级主题为“物联网实践与探索”，物联网的原理架构如下图。
01

## Slide 6
项目原理
01
“校园气象站系统”中，物联网硬件架构如下图。在案例实施过程中，通过路由器构建局域网，在局域网中，使用第一块行空板作为智能终端，连接传感器与执行器。使用第二块行空板构建服务器，同时作为移动终端，也接入局域网中，实现服务器终端、智能终端与移动终端的数据交换。通过USB线将服务器终端行空板连接到电脑上，可访问服务器数据库。

## Slide 7
项目原理
在案例实施过程中，可以使用行空板自带的热点功能，组建小型局域网（不需要额外使用路由器）。此时，有两种实现方法。第一种方法如下图，在第一块行空板上，开启热点，同时构建服务器，并作为智能终端，连接传感器与执行器。第二块行空板作为移动终端，连接热点，接入局域网中，实现服务器终端、智能终端与移动终端的数据交换。通过USB线，电脑作为移动终端，访问服务器数据库。
01

## Slide 8
项目原理
第二种方法如下图，在第一块行空板上，开启热点，同时构建服务器。第二块行空板作为智能终端，连接多种传感器与执行器，并连接热点，接入局域网中。通过USB线，电脑作为移动终端，访问服务器数据库。最终实现服务器终端、智能终端与移动终端的数据交换。
01

## Slide 9
项目数据表
01
风速数据

## Slide 10
演示视频
01

## Slide 11
硬件简介
在校园气象站系统中，使用主控器结合传感器、执行器和转换线，实现项目功能。
主控器为行空板。
传感器包括云雀气象仪。
执行器包括舵机。
转换线包括PH2.0转杜邦公头数字量连接线。
各硬件功能介绍如右表。

## Slide 12
硬件接线原理
01
“校园气象站系统”的硬件接线原理图如下。
“校园气象站系统”接线原理图

## Slide 13
硬件接线实物
01
“校园气象站系统”的硬件接线实物图如下。
“校园气象站系统”接线实物图

## Slide 14
流程图
01
在“校园气象站系统”中，“智能终端”行空板的界面如下图，功能流程图如右。
“智能终端”行空板流程图
“智能终端”行空板界面图

## Slide 15
流程图
01
“服务器端/移动终端”行空板流程图
在“校园气象站系统”中，“服务器端/移动终端”行空板的界面如下左图，功能流程图如下右图。
“服务器端/移动终端”行空板界面图

## Slide 16
重点程序截图
01
“智能终端”行空板重点程序截图。
“发送大风预警”程序
“控制门窗”程序

## Slide 17
重点程序截图
01
“服务器端/移动终端”行空板重点程序截图。
“远程控制门窗”程序
“收到大风预警”程序

## Slide 18
外观结构设计
01
在“校园气象站系统”中，为了便于课堂教学和项目展示，可利用激光激光切割技术为校园气象站系统设计外观结构。
示例结构设计如下左图，安装完成图如下右图。整体结构模拟校园场景，左侧为气象仪器和行空板屏幕，右侧为校园教室，其中教室窗户通过舵机控制开合。
“校园气象站系统”结构设计图
“校园气象站系统”安装完成图
正面
背面

## Slide 19
THANKS